## Slide 1
Kiểm tra máy dò kim loại
hàng tuần
Hướng dẫn sử dụng v2.0
Hệ thống Q-TRAIN
HWK Vietnam - Bộ phận QIP
Tháng 3, 2026
1 / 23

## Slide 2
Thay đổi gì? Trước vs Sau
TRƯỚC ĐÂY (Thủ công)
✗ Ghi trên giấy
✗ Tổng hợp Excel thủ công
✗ Gửi email báo cáo hàng tuần
✗ Theo dõi CA trong file riêng
✗ Không có theo dõi thời gian thực
→
SAU (Hệ thống Q-TRAIN)
✓ Nhập trên điện thoại hoặc PC
✓ Dashboard & KPI tự động
✓ Báo cáo PDF 1 cú nhấp
✓ CA được theo dõi trong hệ thống
✓ So sánh nhà máy thời gian thực
Từ 2+ giờ làm việc thủ công → 5 phút nhập dữ liệu mỗi ngày!
2 / 23

## Slide 3
Tổng quan hệ thống - 4 Trang
📊
Dashboard
Tóm tắt KPI, so sánh nhà máy, xu hướng
📝
Input Form
Nhập nhanh + Nhập chi tiết
📋
History
Tất cả bản ghi, theo dõi CA
📄
Report
Tạo báo cáo PDF theo tuần
3 / 23

## Slide 4
Bước 1: Mở Q-TRAIN
https://q-train-web.web.app/
Mở trình duyệt Chrome và nhập URL ở trên
1
Trường Email
2
Trường Mật khẩu
3
Nút Đăng nhập
4 / 23

## Slide 5
Bước 2: Nhập thông tin & Đăng nhập
1
Nhập email công ty (@hsvina.com)
2
Nhập mật khẩu
3
Nhấp nút "Đăng nhập"
Chỉ cho phép email @hsvina.com, @hwaseung.com, @hwaseungvina.com
5 / 23

## Slide 6
Bước 3: Điều hướng đến Metal Detector
Thanh bên > Equipment Compliance > Metal Detector
Menu thanh bên hiển thị tất cả module Q-TRAIN. Metal Detector nằm trong "Equipment Compliance".
1
Dashboard
2
Input Form
3
History
4
Report
6 / 23

## Slide 7
Nhập nhanh: Tổng quan
Tất cả trường nhập trên MỘT màn hình - cách nhanh nhất ghi kết quả
1
Tab "Quick Entry" đã chọn ở trên
2
Nút nhà máy A/B/C/D
3
Line + Mã máy + Người kiểm tra
4
Độ nhạy: Fe / SUS / Non-Fe
5
Kết quả PASS/FAIL + Nút Lưu
6
Bộ đếm "Today: 0" góc trên phải
7 / 23

## Slide 8
Bước 4: Chọn nhà máy
Nhấp một trong các nút A / B / C / D. Nút được chọn chuyển sang màu xanh.
!
Factory A selected (blue)
Nhà máy được giữ lại sau khi lưu cho nhập liên tục.
8 / 23

## Slide 9
Bước 5: Nhập Line & Mã máy
1
Trường Line (VD: 4-1)
2
Trường Mã máy (VD: A410201)
💡 Mã máy in trên nhãn máy. Tự động gợi ý các ID đã dùng trước đó.
9 / 23

## Slide 10
Bước 6: Nhập giá trị độ nhạy
1
Fe = 1.5 mm
2
SUS = 2.0 mm
3
Non-Fe = 2.5 mm
✓ Các giá trị này được giữ lại sau khi lưu cho lần nhập tiếp.
10 / 23

## Slide 11
Bước 7: Chọn kết quả & Lưu
1
Nút PASS (xanh) - mặc định
2
Nút Lưu
Mặc định là PASS. Chỉ nhấp FAIL nếu máy không đạt.
11 / 23

## Slide 12
Nếu FAIL: Nhập chi tiết lỗi
Khi chọn FAIL, vùng đỏ xuất hiện:
1
Loại lỗi (dropdown): Trôi độ nhạy, Trục trặc, Lỗi hiệu chuẩn, v.v.
2
Mô tả (text): Mô tả chi tiết sự cố
TỰ ĐỘNG: Hành động khắc phục (CA) tự động tạo với trạng thái "Chờ xử lý"
12 / 23

## Slide 13
Nhập nhanh: Mẹo nhập liên tục
✅ Giữ lại sau khi lưu
• Nhà máy
• Ngày
• Người kiểm tra
• Giá trị độ nhạy
🔄 Xóa sau khi lưu
• Line
• Mã máy
• Kết quả (→ PASS)
• Chi tiết lỗi
💡 Tips
1
Chỉ cần thay Line + Mã máy cho mỗi máy
2
Bộ đếm "Today: N" theo dõi tiến độ
3
Thông báo xanh tự ẩn sau 3 giây
4
Chỉ đổi nhà máy khi chuyển sang tòa nhà khác
13 / 23

## Slide 14
Chế độ nhập chi tiết (4 bước)
Sử dụng khi cần Tên sản phẩm hoặc Ghi chú chi tiết
Bước 1: Nhà máy & Line
Bước 2: Thông tin KT
Bước 3: Độ nhạy
Bước 4: Kết quả & Lưu
Sử dụng nút Quay lại/Tiếp theo. Dấu kiểm xanh = bước hoàn thành.
14 / 23

## Slide 15
Dashboard: Tóm tắt KPI
Chọn Năm và Tuần (W1-W52) ở góc trên phải
1
Tổng đã kiểm tra
2
Lỗi tuần trước
3
Lỗi tuần này
4
Sửa đúng hạn
5
Tỷ lệ sửa
6
Lặp lại
7
Tỷ lệ lặp lại
15 / 23

## Slide 16
Dashboard: So sánh nhà máy
So sánh tuần này vs tuần trước theo nhà máy
Cải thiện
Không đổi
Tăng
Thay thế báo cáo email gửi cho quản lý.
16 / 23

## Slide 17
Dashboard: So sánh tỷ lệ đạt
Bảng so sánh 2 tuần theo nhà máy
Xanh = cải thiện so với tuần trước
Đỏ = giảm so với tuần trước
Biểu đồ: Cột (Đạt/Lỗi) + Đường (xu hướng 12 tuần)
17 / 23

## Slide 18
Lịch sử kiểm tra: Tìm kiếm & Lọc
1
Nhà máy: Tất cả / A / B / C / D
2
Kết quả: Tất cả / PASS / FAIL
3
Từ ngày / Đến ngày
4
Xóa: Đặt lại tất cả
💡 Nhấp vào bất kỳ hàng nào để xem chi tiết và cập nhật CA.
18 / 23

## Slide 19
Lịch sử: Cập nhật hành động khắc phục
Pending → Chờ bảo trì
→
In Progress → Đang sửa
→
Completed → Đã sửa và xác nhận
1. Vào trang Lịch sử
2. Lọc: Kết quả = FAIL
3. Nhấp vào hàng FAIL
4. Cập nhật trạng thái CA
5. Thêm mô tả sửa chữa
6. Nhấp Cập nhật
✓ Hoàn thành CA tự động cập nhật KPI "Tỷ lệ sửa bảo trì" trên Dashboard.
19 / 23

## Slide 20
Báo cáo tuần: Tạo PDF
1
Chọn Năm
2
Chọn Tuần (W1-W52)
3
Nhấp "Generate PDF"
File: MD_Report_2026_W11.pdf
Nếu không có dữ liệu cho tuần đã chọn, nút PDF bị vô hiệu.
20 / 23

## Slide 21
Tóm tắt quy trình hàng ngày
SÁNG
📋
Ghi kiểm tra
1. Mở Q-TRAIN
2. Chế độ nhập nhanh
3. Nhập từng máy
4. Kiểm tra "Today: N"
NẾU FAIL
⚠️
Xử lý lỗi
1. Chọn FAIL
2. Chọn loại lỗi
3. Nhập mô tả
4. Lưu → CA tự tạo
HÀNG TUẦN
📊
Xem Dashboard
1. Kiểm tra KPI
2. So sánh nhà máy
3. Vấn đề lặp lại
4. Tạo PDF nếu cần
SAU SỬA
🔧
Cập nhật CA
1. Vào Lịch sử
2. Tìm mục FAIL
3. Cập nhật trạng thái
4. Thêm mô tả
21 / 23

## Slide 22
Câu hỏi thường gặp
Q1: Mã máy có bắt buộc?
A: Không, nhưng cần cho theo dõi lỗi lặp lại.
Q2: Nhập sai thì sao?
A: Tìm trong Lịch sử, liên hệ admin để sửa.
Q3: Lỗi lặp lại được phát hiện thế nào?
A: Cùng máy/line FAIL 2 tuần liên tiếp.
Q4: Ai cập nhật trạng thái CA?
A: QIP hoặc nhóm bảo trì.
Q5: Dùng điện thoại được không?
A: Được! Dùng Chrome mobile. Thêm vào màn hình chính.
22 / 23

## Slide 23
Liên hệ & Hỗ trợ
System URL
https://q-train-web.web.app/
Support
Bộ phận QIP
Email
ksmoon@hsvina.com
Cảm ơn bạn đã sử dụng Q-TRAIN!
Dữ liệu kiểm tra chính xác dẫn đến chất lượng tốt hơn.
23 / 23